TAKSTAR TA-55C专业电容麦克风，是一款专为舞台演出，卡拉OK场所而设计的。其优雅的古典外形与现代声学理念相结合，具有高灵敏度,高品质音色, 频率响应宽,使复制的声源更贴近原声。单指向性拾音能有效的增强主声源、抑制背景噪音，让您的演绎更出色更完美。

在使用之前，请仔细阅读本说明书，以便能正确的操作，发挥本产品的优越性能。

产品特性

- -  采用全新的音频电路，失真度低、噪声更低

- -  灵敏度高，频率响应宽，能更有效的还原声音

- -  镀金膜电容式音头，使麦克风音质更清晰，解析力更强

- -  亮丽的镀镍外观，抗氧化能力强

- -  内置高通滤波器开关，有效滤除震动噪声、风声等低频噪声

技术参数

指向性:  心型

频率响应:  30Hz~20kHz

灵敏度:  -34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

等级噪声级：≤24dB

最大声压级：≥130dB

输出阻抗:  100Ω±30% (at 1kHz)

使用电压：48V幻像电源

频率响应曲线图

连接线的安装与拆卸

1. 把卡侬(XLR)插头的扣键与麦克风上的卡槽口对准，然后将XLR插入麦克风，直至扣键卡住麦克风卡槽口。

2. 麦克风与连接线分开时，可握住插头,同时按压扣键，然后将插头从麦克风拉出。

使用说明

- 用手罩住麦克风头部，或使麦克风接近扩音器，可能产生啸叫声，遇此情形时，首先降低音量，拉开同扩音器的距离，尽量使麦克风不同扩音器相对。

- 麦克风灵敏度高，必须注意不要从高处掉下，撞击或给予强烈冲击。

- 麦克风应安装在干燥清洁的地方，避免在温度、湿度过高的场所保管或使用，以免影响灵敏度和音色。

- 本产品相关规格如有变更恕不另行通知。

- 如需服务和配件方面的信息，请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站www.takstar.com