使用说明书

User Manual

KM-663

前言(Product Introduction)

欢迎使用 TAKSTAR KM-663 动圈麦克风。为了让您更好的了解我们的

产品，我们建议您在使用前，仔细阅读本说明书，若存在疑问或您有宝贵

的建议，请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站 www.takstar.com.

Thank you for using TAKSTAR dynamic microphone KM-663,In order

to have a better understanding of our products, we suggest reading

this manual carefully before using it. If you have any questions or

suggestions, please contact our agents nearby.

ON

Dynamic Microphone

动圈麦克风

使用说明(Operation)

1.先将麦克风一端的插头插入功放机或调音台上的MIC IN

2.再将管体上的开关向上推，进入工作状态。

1.Insert the microphone plug into the “MIC IN” socket of power amplifier or

mixer.

2.Push up the switch, the microphone is on.

产品特性(Features)

采用高品质PET 材质膜片，展现上好的频率响应

输出线与麦克风一体化设计，更方便KTV 包厢使用

个性外观设计，彰显时代男女的活力

锌合金本体和热处理铜焊网头，确保产品经久耐用

High quality PET diaphragm makes excellent frequency

response

Non-detachable cable for convenient use

Rugged and durable metal construction

Fashionable design

ON

ON

MIC

注意事项(Caution)

1. 为避免演唱时产生反馈啸叫，请将麦克风远离音箱。

2. 使用麦克风时，手不要握在网头上，以免影响音质及引起反馈啸叫。

3. 麦克风停止使用时应先将开关推至“OFF”，再将插头与功放断开。

4. 使用麦克风时注意不要从高处落下或给予强烈冲击，以免产生强烈冲

击声，造成麦克风及音响的损坏。

5. 麦克风不使用时应放在干燥清洁的地方，避免在温度过高的场所保管

或使用，以免影响灵敏度和音色。

1. If the head of the microphone is covered by hand or brought close to the

speaker, a howling sound may be generated. To prevent this, first decrease

the volume, then place the microphone so that it is not pointed to the

speaker, and that there is a sufficient distance between the microphone

and speaker.

2. When not using the microphone, first push the switch to "OFF" position,

then disconnect the plug from the power amplifier or mixer.

3. Pay attention not to drop the microphone from high place or strongly impact

it to avoid bad influence on microphone and speaker.

4. When not using, keep the microphone in a dry and clean place. Avoid

using or keeping under high temperature or high humidity condition.

技术参数(Specification)

单体(Transducer Principle): 动圈式Dynamic

指向性( Directivity Characteristic): 心型Cardioid

频率响应(Frequency Response): 50Hz-18kHz

输出阻抗( Output Impedance):600Ω±30%(at 1kHz )

灵敏度(Sensitivity): -50dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)

频率响应(Frequency response graph)

生产基地:广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号

电话: 400 6828 333传真: 0752-6383950

邮箱：xs@takstar.com

邮编：516121

网址：www.takstar.com

GUANGDONG TAKSTAR ELECTRONIC CO., LTD.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo Huizhou, Guangdong, China 516121

Tel.: +86 752 6383644Fax: +86 752 6383952

E-mail: sales@takstar.com

Website: ww w . tak s t ar. c o m